Załącznik nr 2 do

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto)

prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSIR).

..............................................................

pieczątka  WYKONAWCY

# FORMULARZ OFERTY

# złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku do kwoty nieprzekraczającej 130 000,00 zł. (netto)  na realizację zamówienia pn.:

Dostawa z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z podczepiana kosiarką wyposażoną w pojemnik na trawę wysokiego wyrzutu, dodatkowym osprzetem oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny”

Oferta złożona przez wykonawcę  ubiegającego się o zamówienie*

1.NAZWA WYKONAWCY :

…………………………………………………………………………………….…………………

2.ADRES WYKONAWCY (siedziba):

………………………………………………………………………………………….……………

(adres do korespondencji): ……………………………………...………………………………

3. Osoby umocowane do zawarcia umowy: ………………………………….………………..

4. Osoba do kontaktu: ………………………………………………..……..……………………

tel………………………………………………..…, e-mail: ……………………………………..

5.DANE WYKONAWCY :

- numer NIP…………………….………………………………………….…….…….

- numer PESEL……………………………………………………………….….……*

- numer Regon………………………………………………………..………...…….

- numer odpowiedniego rejestru (KRS lub Inny)* …………………………………

- numer PKD (działalności głównej) *……………………………………………….

- nr telefonu……………………………………………………………………..……..

- nr konta bankowego: ………………………….……………………………………

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę z pierwszym uruchomieniem fabrycznie nowej produkowanej seryjnie samojezdnej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” z podczepiana kosiarką wyposażoną w pojemnik na trawę wysokiego wyrzutu, dodatkowym osprzętem oraz z możliwością poruszania się po drogach jako pojazd wolnobieżny” dla Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobierzycach:

- Po zapoznaniu się z treścią zaproszenia wraz z załącznikami oświadczam, że wyrażam(-y) chęć uczestnictwa w postępowaniu w terminie i pod warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie umowy i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, jak również w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.

- Oświadczamy, że oferowana kosiarka wyprodukowana jest w  20…… roku.

- Zapewniamy wydanie kosiarki w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Na całość kosiarki oferuję gwarancję podstawą 24miesiace oraz rozszerzoną na okres kolejnych 36 miesięcy.

- Warunkiem utrzymania gwarancji przez podany okres jest przeprowadzanie w określonym poniżej czasie ………….. (podać ilość) przeglądów okresowych kosiarki.

Oferujemy przeprowadzanie przeglądów okresowych/gwarancyjnych w podanej poniżej konfiguracji:

| Nr przeglądu | Ilość przepracowanych motogodzin |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

7. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w projekcie umowy za łączną cenę w wysokości:

| Typ i model proponowanego: | Cena brutto z uwzględnieniem wszystkich okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz pakietem ubezpieczeniowym ważnym 1 rok | Łączna cena brutto za realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz pakietem ubezpieczeniowym ważnym 1 rok |
| --- | --- | --- |
| 1). traktorka ………………………………..…….. | ……………………..………………… | ………………………………………. (słownie: ……………………..…… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………) |
| 2). podczepianej kosiarki z funkcją wertykulacji ………………………………..…….. | ……………………..………………… |  |
| 3). pług do odśnieżania wraz z łańcuchami oraz adapterem „A” ………………………………..…….. | ……………………..………………… |  |

Powyższa cena obejmuje należność za opisany przedmiot zamówienia wraz z ceną za wymagane przeglądy okresowe oraz pakietem ubezpieczeniowym ważnym 1 rok (licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego).

- Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

| …….............................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ……………….………………………………. (podpisy uprawnionych przedstawicieli Dostawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 (do zał. nr. 2)

Numer referencyjny sprawy 2720/KOSiR/ZOF/10/2022

Parametry oferowanego traktorka / kosiarki / pług przedni

Oferujemy dostawę fabrycznie nowej kosiarki spalinowej typu „TRAKTOREK” marki ……………………………..…model/typ ………………..……… wyprodukowanej w 20…… roku, o podanych poniżej parametrach techniczno - eksploatacyjnych i z podanym wyposażeniem, z podczepiana kosiarką marki ………………………………. model/typ ……………………………….. wyposażoną w pojemnik na trawę wysokiego wyrzutu, dodatkowym osprzętem (pług przedni) marki …………………………… model/typ …………………… na warunkach dostawy określonych w projekcie umowy:

| SILNIK |
| --- |
| Łatwy dostęp do silnika oraz jego punktów kontrolnych i napełniania | Tak Nie |
| Minimalna moc nominalna silnika | _________KM |
| Prędkość znamionowa silnika min. (obr./min): 3000 | _____obr./min |
| Minimalna pojemność silnika (cm³): 1200 | ________(cm³) |
| Silnik 3-cylindrowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą, zasilany systemem Common Rail | Tak Nie |
| Wysokowydajny układ smarowania silnika zapewniający doprowadzenie oleju do wszystkich łożysk silnikowych | Tak Nie |
| Elektrozawór zamykający dopływ paliwa zaraz po wyłączeniu stacyjki | Tak Nie |
| Filtr paliwa z wymiennym wkładem | Tak Nie |
| Traktorek wyposażony w przeźroczysty zbiornik wyrównawczy płyny chłodzącego | Tak Nie |
| Osłona silnika łatwo otwieralna bez użycia narzędzi | Tak Nie |
| Układ ciśnieniowego smarowania z wymiennym filtrem oleju | Tak Nie |
| Zamontowana guma izolująca silnik | Tak Nie |
| Suchy, dwuelementowy, wytrzymały, filtr powietrza ze wskaźnikiem zapchania wlotu powietrza | Tak Nie |
| PRZEKŁADNIA |
| Przekładnia dwuzakresowa, hydrostatyczna osadzona w skrzyni z odlewu aluminium | Tak Nie |
| Traktorek wyposażony w chłodnicę oleju przekładniowego | Tak Nie |
| Traktorek wyposażony w funkcje bezpieczeństwa tzn. uruchomienie ciągnika gdy dźwignia zakresów położona jest w zakresie neutralnym, gdy operator wstanie z fotela a włączony pozostanie bieg lub WOM to silnik się wyłączy, | Tak Nie |
| 2 pedały sterujące przekładnią hydrostatyczną w celu zapewnienia łatwej zmiany kierunku jazdy przód/tył | Tak Nie |
| Wewnętrzne mokre hamulce tarczowe | Tak Nie |
| Wspomaganie trakcji napędu na 2 koła | Tak Nie |
| blokada mechanizmu różnicowego | Tak Nie |
| w standardzie napęd na 4 koła | Tak Nie |
| dźwignia hamulca ręcznego | Tak Nie |
| pedał hamulca nożnego | Tak Nie |
| blokada mechanizmu różnicowego | Tak Nie |
| UKŁAD KIEROWNICZY |
| Wspomagany układu kierowniczego hydrauliczne | Tak Nie |
| STANOWISKO OPERATORA |
| Fotel wykonany z materiałów odpornych na działanie niesprzyjających warunków pogodowych | Tak Nie |
| Fotel wyposażony w biodrowy pas bezpieczeństwa oraz regulację przesuwu fotela przód/tył za pomocą dźwigni usytuowanej pod fotelem | Tak Nie |
| Fotel kierowcy wyposażony w czujnik obecności operatora | Tak Nie |
| Drabinka z lewej strony umożliwiająca wygodne wsiadanie/wysiadanie z traktorka | Tak Nie |
| Powierzchnia podłogi traktorka wykończona materiałem antypoślizgowym celem zapewnienia odpowiedniej przyczepności | Tak Nie |
| Podświetlana tablica rozdzielcza ze wskaźnikami i światłami | Tak Nie |
| Możliwość koszenia do tyłu | Tak Nie |
| Tempomat umieszczony na konsoli środkowej lub bocznej | Tak Nie |
| Licznik roboczogodzin | Tak Nie |
| Obrotomierz | Tak Nie |
| Wskaźnik ciśnienia oleju | Tak Nie |
| Wskaźnik włączenia WOM | Tak Nie |
| Wskaźnik świateł, kierunkowskazów oraz świateł awaryjnych | Tak Nie |
| Wielofunkcyjny wyświetlacz (LCD) z zawartością m.in. (informacja o czyszczeniu filtra, godzina itp.) | Tak Nie |
| Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego | Tak Nie |
| Wskaźnik poziomu paliwa | Tak Nie |
| Wskaźnik hamulca ręcznego | Tak Nie |
| Kontrolka ładowania akumulatora | Tak Nie |
| Kontrolka świecy żarowej | Tak Nie |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| Reflektory halogenowe - przód, tylne światła, kierunkowskazy przód/tył | Tak Nie |
| Rozrusznik elektryczny 12 V | Tak Nie |
| Alternator min. 40A | Tak Nie |
| Akumulator o pojemności min.45 Ah | Tak Nie |
| Kontrolki na panelu ze wskaźnikami | Tak Nie |
| Wałek odbioru mocy z silnika na przystawkę tnącą podczepianą z tyłu traktorka | Tak Nie |
| Zestaw homologacji drogowej w skład którego wchodzą światła do jazdy dziennej/nocnej, kierunkowskazy, klakson, lusterka boczne oraz inne umożliwiające bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych pojazdem wolnobieżnym | Tak Nie |
| PODWOZIE/NADWOZIE |
| Rama spawana stalowa | Tak Nie |
| Zintegrowany przedni zderzak umożliwiający montaż min. czterech przednich obciążników | Tak Nie |
| Pięć obciążników w zestawie (każdy o wadze min. 17 kg) | Tak Nie |
| Oś przednia z żeliwa | Tak Nie |
| Minimalny rozstaw osi 1550mm | Tak Nie |
| Przednie koła w min. rozmiarze opony 25x8.5 – 14 4PR | Tak Nie |
| Tylne koła w min. rozmiarze opony 41x14-20 4PR | Tak Nie |
| Opony trawiaste dedykowane na boiska sportowe/pola golfowe (drobny klocek bieżnika) | Tak Nie |
| Standardowa konstrukcja / osłona operatora (np. rama ROPS - stanowiąca pałąk chroniący kierowcę przed przygnieceniem w przypadku przewrócenia kosiarki) | Tak Nie |
| Zamontowany na tylnej części traktorka zaczep kulowy oraz sworzniowy do ciągania przyczepy samochodowej o DMC 750kg (kula 51mm) | Tak Nie |
| Zestaw tylnych gniazd układu hydrauliki z dwoma dodatkowymi zaworami z tyłu umożliwiającymi podłączenie szerokiej gamy narzędzi i elementów np.: wertykulator z napędem hydraulicznym, przyczepkę ze skrzynią samowyładowczą, itp. | Tak Nie |
| Zestaw gniazda elektrycznego zamontowany w tylnej części traktorka w celu podłączenia oświetlenia przyczepki, agregatu koszącego/wertykulatora | Tak Nie |
| Zestaw przednich gniazd układu hydrauliki wraz z płytą do mocowania narzędzi czołowych w tym umożliwiający podłączenie pługa do odśnieżania oraz jego sterowanie za pomocą hydrauliki z poziomu operatora (przechył pługa w lewo/prawo, góra/dół) | Tak Nie |
| Udźwig na końcówkach tylnego podnośnika min. 600 kg | Tak Nie |
| Zdolność uciągu min. 1950 kg | Tak Nie |
| Przedni podnośnik TUZ o udźwigu min. 750kg | Tak Nie |
| Dwa złącza hydrauliczne wyprowadzone z przodu traktorka umożliwiające sprawne oraz szybkie podłączenie np. pługa do odśnieżania oraz min manewrowanie | Tak Nie |
| Adapter/rama „A” służąca do łatwiejszej wymiany osprzętu | Tak Nie |
| AGREGAT KOSZĄCY / KOSIARKA bijakowa z opcją WERTYKULACJI |
| Przeznaczenie: koszenie terenów zielonych wraz z ich jednoczesnym napowietrzeniem (rozcinaniem darni) i zbiorem skoszonej trawy oraz liści. Zebrana trawa bądź liście mają być wyładowane hydraulicznie bezpośrednio na powierzchnię terenu lub na wysokość min. 180 cm. | Tak Nie __________cm wysokości |
| Koła przednie obrotowe, łożyskowana, regulowane na wysokość | Tak Nie |
| Kosiarka przystosowana do różnych typów noży roboczych | Tak Nie |
| Noże, łopatki odkuwane do koszenia wraz ze zbiorem | Tak Nie |
| Wał podporowy tylny, dogniatający i ustalający wysokość koszenia | Tak Nie |
| Wysokość koszenia od min. 2 cm do 12 cm, regulowana na przednich kołach podporowych i tylnym wale podporowym | ____-_____cm; ____ ustawień wysokości |
| Trzy punktowy układ zawieszenia | Tak Nie |
| Liczba noży 48-54 szt. | __________szt. |
| Waga kosiarki max. 420kg | __________kg |
| Zbiornik o pojemności min. 850L | __________L |
| Kosiarka wyposażona w zestaw świateł tylnych wraz z instalacją elektryczną umożliwiających poruszanie się pojazdem wolnobieżnym po drogach publicznych | Tak Nie |
| Kosiarka wyposażona w regulację napięcia pasków klinowych za pomocą przesunięcia przekładni kątowej. Przekładnia kątowa max. 600 obr./min. wyposażona w wolne koło | Tak Nie |
| WOM standardowy na max. 600 obr./min. | Tak Nie |
| Przeniesienie napędu na max. 600 obr./min. | Tak Nie |
| Standardowy TUZ kat. I i II, w zestawie sworznie sprzęgające | Tak Nie |
| Hydrauliczne podnoszenie agregatu | Tak Nie |
| Metalowe osłony pasów klinowych | Tak Nie |
| Max. wymiary zewnętrzne szer/dł/wys: 180/150/120 | Tak Nie |
| Dodatkowo wraz z kosiarką Zamawiający wymaga dostarczenia 1 kpl. noży łopatowych blaszanych do koszenia | Tak Nie |
| Dodatkowo wraz z kosiarką Zamawiający wymaga dostarczenia 3 kpl. noży do wertykulacji (tzw. nóż wertykulacyjny) | Tak Nie |
| PŁUG DO ODŚNIEŻANIA |
| Profesjonalny, stalowa konstrukcja o szer. roboczej min. 150cm wzmocniony użebrowaniem pionowym | __________cm |
| Lemiesz główny oryginalnie walcowany od góry wzmacniany/użebrowany | Tak Nie |
| Gumowa listwa w dolnej części urządzenia zabezpieczająca sprzęt oraz odśnieżany teren przed uszkodzeniem | Tak Nie |
| sterowanie pługiem (podnoszenie/opuszczanie/lewo skręt/prawo skręt) – z pozycji operatora | Tak Nie |
| system szybkiego montażu o odłączenia pługa do adaptera „A” | Tak Nie |
| pług wyposażony w przewody hydrauliczne z szybko złączem | Tak Nie |
| pług wyposażony w funkcje pływającą samoczynnie dostosowującą się do terenu | Tak Nie |
| wraz z pługiem do odśnieżania Zamawiający wymaga dostarczenia łatwo montowalnych łańcuchów stalowych przeznaczonych na wszystkie koła traktorka, które zabezpieczą maszynę przed utratą przyczepności podczas pracy przy odśnieżaniu | Tak Nie |
| komplet łańcuchów stalowych wykonany z drutu o średnicy min. fi 4mm, ogniwka spawane | Tak Nie |
| INNE |
| Zbiornik paliwa min. 25L | ___________L |
| Maksymalna prędkość jazdy do 23m/h. Minimalna prędkość jazdy 18km/h | ________km/h |
| Regulacja wysokości koszenia oraz innych czynności w zależności od podłączonego agregatu z fotela operatora kosiarki | Tak Nie |
| Łatwy dostęp do agregatu tnącego celem wykonania prac serwisowych takich jak ostrzenie noży | Tak Nie |
| Wraz z maszyną Wykonawca dostarczy za zakupiony sprzęt niezbędne instrukcje obsługi, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dopuszczające urządzenie do sprzedaży oraz do użytkowania. Wszystkie dokumenty powinny być w języku polskim. | Tak Nie |
| Gwarancja podstawowa na 24 miesiące oraz rozszerzona na kolejne 36 miesięcy na warunkach nie gorszych niż w dołączonym do zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej. | Tak Nie |
| W cenę realizacji przedmiotu zamówienia wliczony jest dowóz do siedziby Zamawiającego. | Tak Nie |
| Zestaw oświetlenia wykonany zgodnie z KD spełniający normy europejskie do poruszania się po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny | Tak Nie |
| Pakiet ubezpieczeniowy OC +AC+ NNW (pełny zakres tj: naprawa na oryginalnych częściach, kradzież pojazdu wolnobieżnego, kolizja drogowa, kolizja ze zwierzyną i in.) na okres jednego roku. | Tak Nie |
| Gwarancja fabryczna (wydłużona) do 5lat/limit 800 godzin na warunkach nie gorszych niż w dołączonym do zapytaniu wzorze karty gwarancyjnej. | Tak Nie |

Wyposażenie dodatkowe, inne informacje i dane (wypełnienie nie jest obowiązkowe):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Instrukcja wypełniania:

- *niepotrzebne skreślić

- Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje, chyba że z treści tabeli wynika, iż wypełnienie danego pola nie jest obowiązkowe.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik do umowy.

| …….............................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ……………….………………………………. (podpisy uprawnionych przedstawicieli Dostawcy) |
| --- | --- |

# Text boxes

pieczęć wykonawcy